- Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер (программу для просмотра гипертекстовых документов), например, Firefox, Internet Explorer. Для этого необходимо ввести в адресной строке браузера IP-адрес устройства (при заводских установках адрес: - 192.168.1.1, маска подсети – 255.255.255.0).

После введения IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль.

Имя пользователя admin, пароль admin.

- В пунктах меню Дополнительные настройки\WAN сервис и Дополнительные настройки\Интерфейс 2-го уровня\Интерфейс ATM PVC удалите все строчки

- Выберите пункт меню Дополнительные настройки\Интерфейс 2-го уровня\ETH интерфейс

- Нажмите Добавить

- Выберите порт eth0/eth0

- В режиме подключения выберите Режим VLAN MUX

- Выберите Дополнительные настройки\WAN сервис

- Нажмите Добавить

- Выберите eth0/eth0 и нажмите Далее

- Выберите тип WAN сервиса PPP over Ethernet

- В поля приоритет 802.1P и 802.1Q VLAN ID поставьте нули

- Нажмите Далее

- В поле PPP имя пользователя введите Логин из вашего договора

- В поле PPP пароль введите Пароль из вашего договора

- Установите Повтор PPP при ошибке аутентификации в положение выбрано (галочка поставлена)

- В поле Период PPP повтора введите 3

- В поле PPP MTU введите 1450

- Установите Включить IGMP Multicast Proxy в положение выбрано (галочка поставлена)

- Нажмите Далее

- Нажмите Применить/Сохранить