- Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер (программу для просмотра гипертекстовых документов), например, Firefox, Internet Explorer. Для этого необходимо ввести в адресной строке браузера IP-адрес устройства (при заводских установках адрес: - 192.168.1.1, маска подсети – 255.255.255.0).

После введения IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль.

Имя пользователя admin, пароль admin.

- Выбираем пункт меню Настройка WLAN

- Выбираем подменю Основной

  - Установите Включить беспроводную сеть в положение выбрано (галочка поставлена).

  - Установите Включить передачу мультикаста через беспроводную сеть (WMF) в положение выбрано (галочка поставлена).

  - При необходимости измените название сети Wi-Fi (SSID)

  - Нажмите Применить/Сохранить

- Выбираем подменю Безопасность

  - В пункте Включить WPS выберете Отключено

  - В поле Выберете SSID выбираем SSID созданной ранее точки

  - В поле Аутентификация выбираем WPA2-PSK

  - В поле Шифрование WPA выбираем TKIP+AES

  - Чтобы узнать пароль для доступа через Wi-Fi, нажмите на ссылку Чтобы отобразить, щелкните здесь. Откроется окно с паролем. Запишите его.

  - Нажмите Применить/Сохранить

Настройка DHCP (при необходимости).

Выберете Дополнительные настройки\LAN

  - Установите точку на Включить сервер DHCP

  - Установите в поле Время лицензии 72

  - При необходимости, смените Начальный/Конечный IP-адрес

  - Нажмите Применить/Сохранить