- Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер (программу для просмотра гипертекстовых документов), например, Firefox, Internet Explorer. Для этого необходимо ввести в адресной строке браузера IP-адрес устройства (при заводских установках адрес: - 192.168.0.1, маска подсети – 255.255.255.0).

После введения IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль.

Имя пользователя admin, пароль admin.

Откроется Главное меню.

- В главном меню нажмите Wi-Fi

- Выберите страницу  Общие настройки

  - Установите Включить беспроводное соединение в положение выбрано (галочка поставлена).

  - Для сохранения настроек нажать кнопку Изменить

- Выберите страницу  Основные настройки

  - В поле SSID введите название вашей беспроводной сети

  - Для сохранения настроек нажать кнопку Изменить

- Выберите страницу  Настройка безопасности

  - В пункте Сетевая аутентификация выберите тип шифрования. Рекомендуемые:

    - WPA-PSK

    - WPA2-PAK

    - WPA-PSK/WPA2-PSK mixed

  - Введите Ключ шифрования PSK (пароль к Wi-Fi)

  - В поле WPA-шифрование выберите TKIP+AES

  - Для сохранения настроек нажать кнопку Изменить

- В главном меню нажмите Система

- Выберите страницу Конфигурация

  - Для сохранения всех изменений нажмите кнопку Сохранить