- Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web-браузер (программу для просмотра гипертекстовых документов), например, Firefox, Internet Explorer. Для этого необходимо ввести в адресной строке браузера IP-адрес устройства (при заводских установках адрес: - 192.168.0.1, маска подсети – 255.255.255.0).

После введения IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль.

Имя пользователя admin, пароль admin.

- Выбираем пункт меню WIRELESS SETTINGS

- Нажмите кнопку Manual Wireless Network Setup

  - Установите Enable Wireless в положение выбрано (галочка поставлена)

  - В поле Wireless Network Name введите название вашей беспроводной сети

  - В пункте Security Mode выберите WPA-Personal

  - В пункте WPA Mode выберите Auto (WPA or WPA2)

  - В пункте Cipher Type выберите TKIP and AES

  - В поле Pre-Shared Key введите пароль беспроводной сети

  - Для сохранения настроек нажать кнопку Save settings

- Выбираем пункт меню NETWORK SETTINGS

  - Установите Enable DHCP Server в положение выбрано (галочка поставлена)

  - В поля DHCP IP Address Range введите начальный и конечный диапазона раздаваемых адресов

  - Для сохранения настроек нажать кнопку Save settings